全自动鞋底清洗机技术指标及验收参考

——合瑞科技

- 鞋底清洗机定义及工作原理

鞋底清洗机定义：鞋底清洁机作为一种入口鞋底清洁设备，旨在解决由鞋底带进室内的污尘问题。通过鞋底清洗机自动感应启动，浸湿的履带毛刷旋转摩擦鞋底，从而清理掉鞋底污尘，将污尘阻挡在入口处，减少室内地面清洁工作量，鞋底洗鞋机为保持室内环境洁净度树立一道屏障。

鞋底清洗机工作原理示意图：

工作原理动态示意图（可下载电脑查看动态图片）

二、鞋底清洗机结构示意图

结构组成：鞋底清洗机由钣金、皮带毛刷、排污泵、吸水垫、支撑筋、电机、轴承、齿轮、链条、感应器、控制器、铝块等部件组成。

结构示意图：

全自动鞋底清洗机结构图

三、全自动鞋底清洗机技术参数参考

| 规格型号 | HRSC-1000 | 工作模式 | 手自一体，一键切换 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外形尺寸 | 1000x760x135mm | 高低水位 | 高低自动检测控制 |
| 洗刷尺寸 | 390x550 | 承载重量 | 500kg |
| 吸干尺寸 | 360x550mm | 钣金材质 | 1.5mm厚304不锈钢 |
| 电压负荷 | 220v,50Hz/120w | 传动及轴承材质 | 304不锈钢 |
| 水泵电压功率 | DC24V/90w | 吸水垫材质 | 复合珊瑚绒 |
| 排污泵扬程 | 15米 | 自动换水控制 | 人数时间计算 |
| 启动方式 | 雷达微波感应 | 皮带毛刷材质 | 进口尼龙及聚氨酯 |
| 运行速度 | 110r/min | 皮带毛刷数量 | 23条 |
| 安全防护 | 漏电保护 | 扶手配置 | 选配（另外添加） |

四、鞋底清洗机关键部件品牌及部件数量

| 品名 | 型号 | 数量 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 皮带毛刷 | HSB-T5D1020 | 23 | 海森堡/HISENBERG | 易损件耗材 |
| 珊瑚绒吸水垫 | HSB-CVAP550360 | 2张 | 海森堡/HISENBERG | 易损件耗材 |
| 主传动轴 | HSB-SCZD600L15 | 1条 | 合瑞/HORROL |  |
| 副传动轴 | HSB-SCCD545L15 | 1条 | 合瑞/HORROL |  |
| 集成控制器 | HSB-Vetr1.1 | 1台 | 合瑞/HORROL |  |
| 直流高压水泵 | HSB-J50E24150S | 1台 | 合瑞/HORROL | 易损件耗材 |
| 清洗机耳朵轴承 | HSB-KFL002D15 | 1个 | 日产锌合金 |  |
| 清洗机调心轴承 | HSB-S1202S | 3个 | NSK |  |
| 雷达感应器 | HSB-CDM360 | 1个 | 合瑞/HORROL |  |
| 液位传感器 | HSB-WS03M | 1个 | 合瑞/HORROL |  |
| 进水电磁阀 | HSB-P211CJ | 1个 | 合瑞/HORROL |  |
| 清洗机固定铝块（含1小螺丝孔） | HSB-FAB1202D15 | 1个 | 合瑞/HORROL |  |
| 清洗机锁定铝块（含2锁定螺丝孔） | HSB-LAB1202D15 | 2个 | 合瑞/HORROL |  |
| 漏电保护插头 | HSB-2200W10A2M | 1条 | 南岛 |  |
| 电源适配器 | HSB-24V5APA | 1个 | 亿连芯科技 |  |
| 清洗机主动电机 | HSB-120W | 1个 | 睿达机电 |  |
| 304不锈钢钣金 |  |  |  | 1.5mm厚 |

五、配套服务及技术支持

设备出厂采用整机打木箱发货，设备到货拆箱后只需要摆放到合适位置对接近排水管插电即可以使用。涉笔实行一年质保（易损件耗材除外）、终身售后服务。24小时提供电话、远程技术支持，终身提供所有配件支持。

六、配套文件

附件包含：设备技术参数、使用指导说明书、日常维护标识、皮带毛刷更换指导。

七、验收参考

| 产品名称 | 鞋底清洗机 | 数 量 | 1台 | 型号规格 | HRSC-1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验依据 | 1、鞋底清洁机检验报告HRSC-1000 |
|  | 2、产品技术条件及顾客需求 |
| 使用仪器 | 1、激光剪板机 2、卷尺 3、手磨机 4、折弯机 5、万用表 6、出厂前24小时老化测试 |
| 序号 | 检验项目 | 技术要求 | 检验结果 | 合格情况 |
| 1 | 外观 | 颜色与材质、图纸要求相符，表面无划伤和凹凸不平痕迹 | 符合要求 | 合格 |
| 2 | 尺寸偏差 | 外、内形符合图纸要求 | 外形：1000*760 | 合格 |
| 3 | 清洗区长度 | 清洗区达到390x550MM | 尺寸：390x550MM | 合格 |
| 4 | 吸干区尺寸 | 吸干区达到360x550MM | 尺寸：360x550MM | 合格 |
| 4 | 刷洗方式 | 皮带毛刷循环刷洗 | 合格 | 合格 |
| 6 | 转速（m/s) | 转速 | 110转/分钟 | 合格 |
| 67 | 电机 | 输入电压：220V/50HZ/120W | 符合要求 | 合格 |
| 1、水位传感器 | 符合要求 | 合格 |  |  |  |
| 2、雷达感应器 | 符合要求 | 合格 |  |  |  |
| 3、手动模式排水自动模式排水 | 符合要求 | 合格 |  |  |  |
| 4、无漏电现象 | 符合要求 | 合格 |  |  |  |
| 5、自动模式电磁阀进水 | 符合要求 | 合格 |  |  |  |

企业名称：广东合瑞科技有限公司

企业地址：广东省东莞市寮步镇石龙坑龙泉路197号

企业官网：www.horrol.com

技术支持：15015130196