合瑞科技全自动鞋底清洗机日常维护指南

（2023版本）

——合瑞科技技术部

一、鞋底清洗机定义及工作原理

鞋底清洗机定义：鞋底清洁机作为一种入口鞋底清洁设备，旨在解决由鞋底带进室内的污尘问题。通过鞋底清洗机自动感应启动，浸湿的履带毛刷旋转摩擦鞋底，从而清理掉鞋底污尘，将污尘阻挡在入口处，减少室内地面清洁工作量，鞋底洗鞋机为保持室内环境洁净度树立一道屏障。

鞋底清洗机工作原理：电机带动传动轴旋转，皮带毛刷带水随传动轴旋转摩擦鞋底，从而清理掉鞋底污尘。

工作示意图

二、鞋底清洗机结构全图

鞋底清洗机由钣金、皮带毛刷、排污泵、吸水垫、支撑筋、电机、轴承、齿轮、链条、感应器、控制器、铝块等部件组成。

鞋底清洗机俯视全貌

鞋底清洗机结构全图

三、鞋底清洗机设备标识

控制系统，禁止进水

- 控制系统禁止进水标识

控制器是鞋底清洗机运作的核心“大脑”，控制鞋底清洗机所有的电气部件，所有通电工作的配件均有控制器进行控制。集成控制器在通电运行时，电子元件会发热，因此集成控制器无法在现有成本基础上做到密封处理。因此在使用设备过程中，禁止控制系统进水。如果出现进水情况，请立即断电将控制盒内水清除干净，并且进行吹干。长期不使用设备，应将设备保存于干燥通风处，避免控制盒潮湿造成电路板电子元件损坏。

2、换水系统定期清理标识

换水系统，定期清理

换水系统部位，由强制排污按钮、排污泵、电磁阀、水位感应器组成。在不同的模式下有不同的操作方式，因此下面分自动模式和手动模式分别解答如何维护。

【自动模式下】

鞋底清洗机通过集成控制器的控制，可以自动进行换水工作。水位感应器检测水位高低，将数据传输给控制器，在低水位情况下，控制器控制电磁阀打开进行补水，水位达到水位感应器感应位置后亮灯，控制器控制关闭电磁阀停止补水。设备运转累计达到设定工作时间后，控制器控制排污泵和电磁阀进行更换设备水槽内水。换水时间由控制器进行设定，默认状态设备累计运转5分钟设备进行1分钟的换水工作。

【手动模式下】

通过排污按钮可以进行设备的强制排污工作，在未对接进排水管的情况下，人员可根据水槽内水质脏污情况进行手动排污和添加干净清洁水（自来水或消毒水）。手动加水只需要水淹没过皮带毛刷平台挨到毛刷或者略高于皮带毛刷底部即可。

换水部位牵扯到排污池及水泵所处位置，因此在正常使用情况下，无论是自动模式还是手动模式情况，都要定期对此处进行清理避免堆积沉淀和杂物。

3、季度检查加注黄油标识

季度检查，加注黄油

鞋底清洗机电机与传动件通过齿轮、链条进行衔接，为了更好地润滑顺畅运转，通常每季度要对链条、齿轮加注黄油进行润滑。

4、定期保养清理垃圾标识

定期保养，清理垃圾

任何的设备在使用中都要定期进行保养，鞋底清洗机每天都在接触最脏的鞋底摩擦。因此使用一段时间后，要对设备外观、水槽、皮带毛刷周边等进行擦洗，如有垃圾一定要及时清理避免对设备造成损伤。

四、设备使用过程中禁止项

日常使用操作移动过程中，禁止控制盒进水，禁止设备清洗区混入铁钉、刀片、电子元件等锐利固体，禁止丢弃杂物进入设备。

五、鞋底清洗机关键清洁部位

鞋底清洗机设备水槽

鞋底清洗机水槽是储水的关键部位，从鞋底刷洗下来的脏污几乎全部进入到水槽内，通过过滤棉后污水进入到排污水泵槽内。刷洗下来的大颗粒及脏污无法通过过滤棉的沉淀堆积在水槽内，因此要不定期对水槽进行彻底的清理，以免堆积影响排污换水。

鞋底清洗机踏板毛刷护板

鞋底清洗机在洗刷鞋底污尘过程中，皮带毛刷的旋转会将一部分脏污带到踏板毛刷护板下部，因此在使用一段时间后，要观察有无杂物在护板下面，如发现杂物或者坚硬物件存在要及时清理掉。

六、鞋底清洗机皮带毛刷更换

鞋底清洗机每天被踩、摩擦，皮带毛刷长时间的工作及脏水的浸泡，时间长了后出现损坏是非常正常的情况。因此知晓如何更换皮带毛刷显得也非常重要，这样即可以快速解决皮带毛刷损坏的问题，也节省了厂家代替更换的支出成本。

鞋底清洗机吸干区过滤网板

- 第一步：掀开滤网板固定好支撑

掀开吸干区滤网板，即可以看到水槽内部结构情况，老款鞋底清洗机滤网板有支撑杆，新款鞋底清洁机无支撑杆，滤网板掀起后可根据自身完全结构加上重力作用自行支撑方便对水槽内螺丝进行拆卸安装。

鞋底清洗机水槽内右侧锁定螺丝

鞋底清洗机水槽内左侧锁定螺丝

- 第二步：拆卸四个锁定螺丝

在水槽左右两侧可以看到支撑杆上各有两颗锁定的长内六角螺丝，此四颗内六角螺丝可根据需要调节松紧。在换皮带毛刷时要把四颗螺丝拆卸掉。卸掉内六角长螺丝后，即可以将此位置的副传动轴抬起，副传动轴为不锈钢材质光轴，两端各有一个带调心轴承的铝块。

鞋底清洗机主传动轴固定铝块轴承

- 第三步：拆卸固定铝块

鞋底清洗机主传动轴由固定铝块和耳朵轴承进行固定，主传动轴是带有铁佛龙材质包裹的齿形不锈钢传动轴。在主传动轴固定铝块的卡槽一侧，通常有一个小螺丝进行锁定要将其拆卸掉，如果没有可不用理会。在抬起副传动轴和水槽侧皮带毛刷情况下，此时可以将主传动轴固定铝块端抬起。

进行到此步骤如果主传动轴固定铝块端可以提起，就可以将需要更换的皮带毛刷拿掉，将完好无损的皮带毛刷通过一端套进去进行更换。

鞋底清洗机清洗区

在从副传动轴一端抬起皮带毛刷时可以看到在皮带毛刷下方，皮带毛刷支撑格槽内有穿有滚珠的不锈钢条，在拿出安装皮带毛刷之前要把滚珠、不锈钢支撑条拿掉，在更换好皮带毛刷后。再将支撑条穿好滚珠（每条23个），每个滚珠对应一个格槽进行放置。

鞋底清洗机齿轮链条开口端

- 齿轮链条及保护板的拆卸（根据情况选择是否拆卸）

从主传动轴固定铝块端无法将皮带毛刷抬起进行更换皮带毛刷时，可以季度检查加注黄油标识板拆卸掉，然后将链条、齿轮、耳朵轴承拆卸掉，将整个传动轴拆下。

通过以上步骤操作后，将各传动轴、完好皮带毛刷、螺丝轴承、固定锁定铝块、链条、齿轮复原即完成了皮带毛刷的更换。在拆卸过程中，请避免使用暴力操作，以免对设备其他线管部位造成无法挽回的损坏。